| PRZEDMIAR ROBÓT |
| --- |
| Rodzaj robót (branża): | Roboty drogowe |
| Inwestycja | Przebudowa dróg osiedlowych - doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działce nr 55/9 na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR w m. Pruski |
| Adres: | Gmina Iłowo-Osada - miejscowość Pruski |
| Kody CPV: | 45233140-2 - Roboty drogowe 45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45233252-0 - Roboty w zakresie nawierzchni ulic |
| Inwestor: | Gmina Iłowo-Osada |
|  | ul. Wyzwolenia 5 |
|  | 13-240 Iłowo-Osada |
| Wykonawca: |  |
| Sporządził: | Mariusz Grabiński |
| Sprawdził: |  |
| Data opracowania: | Listopad 2019 r. |
|  | Inwestor |  | Wykonawca |  |

| PRZEDMIAR ROBÓT |
| --- |
| Lp | ST | Opis | Jm | Ilości składowe | Ilość robót |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | 45100000-8 CPV | Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |
| 1.1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. | km |  | 0,3326 |  |
|  |  | (0,0685km + 0,0385km) x 2 +3 + 0,025+ 0,166 = 0,3326 | km | 0,3326 |  |  |
| 1.2 | D-04.01.01 | Wykonanie koryta o głębokości 30 cm z wywozem urobku poza teren budowy do 10km. (3,30m x 70,80m) x 2 + 3 x 25 + 166x3,3 = 1090,08m2 | m2 |  | 1090,08 |  |
|  |  | Razem = 1090,08 m2 | m2 | 1090,08 |  |  |
| 1.3 | D_03.02.01a | Regulacja pionowa studni | szt. |  | 2 |  |
|  |  | 2 szt. |  | 2 |  |  |
| 2 | 45233252-0 CPV | Roboty w zakresie nawierzchni ulic |  |  |  |  |
| 2.1 | D-04.02.01 | Podsypka piaskowa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  | 997,80 |  |
|  |  | (3,00m x 70,80m) x 2 + 3 x 25 + 166 x 3 = 997,80 m2 | m2 | 997,80 |  |  |
| 2.2 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 997,80 |  |
|  |  | (3,00m x 70,80m) x 2 + 3 x 25 + 166 x 3 = 997,80m2 | m2 | 997,80 |  |  |
| 2.3 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ław z betonu C8/10 na podsypce cementowo- piaskowej | m |  | 662,20 |  |
|  |  | 70,80m + 70,80m + 3,00m + 25 x 3 + 3 +160 x 3 = 662,20m2 | m | 662,20 |  |  |
| 2.4 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm szarej, układane na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem | m2 |  | 997,80 |  |
|  |  | (3,00m x 70,80m) x 2 + 3 x 25 +166 x 3 = 997,80m2 | m2 | 997,80 |  |  |
| 3 |  | Elementy uzupełniające |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Montaż oświetlenia ulicznego OZE hybrydowego – panel słoneczny, wiatrak ( panel solarny 2x 200W, led 40W, turbina wiatrowa 400W, strumień świetlny 5200lm, bateria 2x 100 Ah, kontroler 30A 24V, czas autonomii 4-6 dni, tryb oświetlenia według ustalonych preferencji, wysokość słupa 8 m, astronomiczny przełącznik czasowy | szt. |  | 10 |  |
|  |  |  | szt. | 10 |  |  |
| 3.2 |  | Oznakowanie pionowe (droga wewnętrzna, słupek + tablica) | Szt. | 4 | 4 |  |
| 3.3 |  | Wycięcie zakrzaczeń i zadrzewień |  | 1 | 1 |  |